# コンクリート工事施工結果報告書

シー・アイ建築認証機構株式会社　代表取締役　新井　俊昭　様　　　　　　　　　提出日　  　　　　年　　　　月　　　　日

| 報告書 | 建築主 | 氏 名 | 住所 | 電 話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工事監理者 | （ ）級建築士 （ ）登録 第 号 氏 名 事務所名 住 所 電話 |
|  | 施工者 | 会社名 代表者 建設業の許可（大臣・知事） 登録 第 号 住 所 電話 |
| 設計者 | （ ）級建築士 （ ）登録 第 号 氏名 事務所名 住 所 電話 |
| 建築工事名称 |  |
| 建築場所 |  |
| 確認 | 確認年月日 年 月 日 確認番号 第 号 |
| 建築物の概要 | 敷地 面積 | ㎡ | 建築 面積 | ㎡ | 延べ 面積 | ㎡ |
|  | 階数 | 地上 階 地下 階 | 主要 用途 |  | 構造 | 造 |
| 計画報告書 | 提出済 | 提出日 （ 年 月 日） | 未提出 |
| 特定行政庁指定研修 | 工事監理 実務者 | 氏名 研修機関（ ）登録番号（ ） | 連絡先 | 電話 |
|  | 工事施工 管理実務者 | 氏名 研修機関（ ）登録番号（ ） | 連絡先 | 電話 |
|  | 下請会社 | 下請工事 施工者 |  | 住 所 | 電話 |
|  |  | 下請工事 施工実務者 | 氏名 研修機関（ ）登録番号（ ） | 連絡先 | 電話 |
| 圧送従事者 | 変更の有無 | 無 | 有 | 変更有の場合は,変更前・変更後を併記すること |
|  | 氏名 研修・検定機関（ ）登録番号（ ） | 会社名及び住所 |  |
| 圧送・配置計画 |  |
| 〈配筋検査〉 かぶり厚さの最小値 （㎝） | 部位 | 土に接しない部分 | 土に接する部分 |
|  | 柱 | 屋外 |  | 屋内 |  |  |
|  | 屋根板 | 屋外 |  | 屋内 |  |  |
|  | 床板 | 下端 |  | 上端 |  |  |
|  | はり | 屋外 |  | 屋内 |  |  |
|  | 耐力壁 | 屋外 |  | 屋内 |  |  |
|  | 非耐力壁 | 屋外 |  | 屋内 |  |  |

- 工事終了後必ず提出すること。

- この報告書とともにコンクリート工事関係の報告書等（構造体コンクリートの圧縮強度試験結果報告書,ミルシート,圧接部試験結果報告書,その他）を持参のこと。

- 工事期間中に指定試験所で行った海砂を含む砂の塩分,山砂を含む砂の洗い,及び砂・砂利・砕砂・砕石の粘土塊量試験の試験結果報告書を別に添付し,この欄には最大値を記入。

- 工事期間中に行った塩化物量測定の測定結果報告書を別に添付し、この欄には最大値を記入。

- 工事期間中に指定試験所で行った圧縮強度試験（昭56建告第1102号）の試験結果報告書を別に添付し,この欄には平均値を記入。

コンクリート工事に関する研修を特定行政庁が指定する場合は記入のこと。

| 使用材料 | 変更の有無 | 無 | 有 | 変更有の場合は、変更前・変更後を併記すること（変更前→変更後） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | セメント | 品名・（種別）・製造工場 | 混和材料 | 品名・（種別） | コンクリート レディーミクスト | 製造会社・工場名 |
|  |  |  |  |  |  | JIS表示許可番号 | 工事現場までの距離・所要時間 |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎞ 分 |
|  | 3)細 骨 材 | 産地・（種別） | 塩分 (％） | 洗い試験によって失われる量（％） | 粘土 塊量(％) | アルカリ骨材反応 試験方法 判定 | 3)粗 骨 材 | 産地・（種別）・最大寸法 (mm) | 粘土 塊量(％) | アルカリ骨材反応 |
| 打込結果 | 調合計画番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打込箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打込年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリートの種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計基準強度（N/㎜2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品質基準強度（N/㎜2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼び強度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スランプ（㎝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空気量（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4)塩化物測定結果（㎏/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用塩化物測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供試体養生方法（現水標準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧縮強度試験所名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) 構造体コンクリートの圧縮強度試験 （N/㎜2） | 7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス圧接 | ガス圧接継手抜取検査 試験方法 検査結果 （左：抜取検査、右：外観検査） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考察 | 強度試験結果について | 塩化物量測定結果について | ガス圧接継手について | 受 付 |
|  | アルカリ骨材反応対策について | 運搬・打込作業状況について |  |
|  | 打設後のコンクリート養生について | その他（骨材の品質、不具合の処置等） |  |

鉄筋コンクリート造【　完了検査・中間検査※　】チェックシート

- 該当する検査を丸で囲むこと

| 建築敷地の所在地 |  |
| --- | --- |
| 確認年月日・番号 |  |
| 建築主住所氏名 |  |
| 工事監理者住所氏名 | TEL |
| 工事施工者住所氏名 | TEL |

| 検査項目 | 検査の判定基準・方法等 | 検査日付 | 建築主事・指定確認検査機関用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工事施工者 | 工事監理者 | 検査方法 | 検査結果 | 修正 |
|  |  |  |  | A:目視検査 B:計測検査 C:検査結果報告書による検査 | 良 否 | 法令適合確認月日 |
|  |  |  |  |  | 一次検査合否月日 | 二次検査合否月日 |  |
|  | 検査に用いる書類 | 判定基準 | 検査方法 |  |  |  |  |  |  |
| ①全体 共通事項 | 工事監理の状況確認 | 中間検査申請書又は完了検査申請書検査申請書の添付資料 | 規則第1条の3 | 検査申請書第４面｢工事監理の状況欄｣の記載事項を確認し、工事監理が適切に行われていることを確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 確認申請書・添付図書 | 規則第1条の3 | 建築工事の実況について確認申請書・添付図書との不整合部分の有無を確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 敷地の状況確認 | 付近見取図、配置図、敷地断面図 (指定工作物の擁壁がある場合は、指定工作物確認図書) | 法第19条 | 敷地の高低差、がけ等の状況確認（指定工作物である擁壁がある場合は、指定工作物の確認及び検査済み証が交付されていることを確認） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 建築物の形状・寸法 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | 令第3章第6節 | a)柱，はり，壁，床版の位置・部材スパン寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第79条 | b)かぶり厚さの確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 使用建築材料の品質 | 使用構造材料一覧表、構造詳細図 | 法第37条 | c)鉄筋の品質(JIS規格)の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 使用構造材料一覧表、構造詳細図 | 法第37条 | d)コンクリートの品質(JIS規格適合、プレキャストコンクリートを除く)の確認 |  |  | C |  |  |  |
|  |  | 使用構造材料一覧表、構造詳細図、施工方法等計画書、検査申請書の添付資料 | 令第74条、告示第1102号 | e)コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であること |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ②地盤・基礎 | 設計地盤の確認 | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書、基礎伏図 | 令第38条、 令第93条 告示第1113号 | a)支持地盤の位置，種類，支持力等の確認（地盤調査計画□有 □なし） |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 基礎・くいの種類，配筋 | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書、基礎伏図、構造詳細図 | 令第38条 令第73条 令第77条の2 令第78条 | b)基礎の種類，くいの工法，長さ，径，位置，偏心による補強等の確認 底版寸法，主筋の径，本数，位置，定着等の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 地中ばり | 基礎伏図、軸組図、 構造詳細図 | 令第38条 令第73条 令第78条 | d）地中ばりの断面寸法，主筋径，本数，位置，定着方法，継手（位置，長さ），あばら筋の位置，径，間隔，計状，偏心による補強等の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ③柱 | 一般階主筋 | 各階床伏図、構造詳細図 | 令第77条 | a)柱寸法，主筋の種類・径・本数・配置(方向) |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第77条 | b)2段筋の位置（間隔）の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 最上階主筋 | 構造詳細図 | 令第73条 | c)柱頭鉄筋の止まり高さ，主筋の出隅のフックの確認 最上階の主筋のはりに対する定着確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 最下階主筋 | 構造詳細図 | 令第73条 | d )最下階の主筋の基礎に対する定着確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 鉄筋の継手等 | 構造詳細図 | 令第73条 | e)主筋の継手の種類、位置及び性能・品質の確認（評定品の仕様確認） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第73条 | f)ふかしの大きさによる配筋補強確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 帯筋 | 構造詳細図 | 令第77条 | g)鉄筋の種類・径・間隔・本数（副帯筋共）及び形状の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第77条 | h)主筋絞り部，折曲げ部の帯筋補強の確認 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第77条 | i)仕口部分の帯筋の配置確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第77条 | j)第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第73条 | k)帯筋のフック形状，結束の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ④はり | はり主筋 | 基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図 | 令第78条 | a)はり断面寸法，はり主筋の種類・径・本数及び位置の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第78条 | b)中吊り筋の間隔の確保，長さ確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 定着・継手 | 構造詳細図 | 令第73条 令第78条 | c)はり筋の定着長さ，位置確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図、施工方法等計画書 | 令第73条 告示第1463号令第78号 | d)主筋の継手の種類，位置及び性能・品質の確認(評定品の仕様確認) |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 各階床伏図、構造詳細図 | 令第73条 令第78条 | e)はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | ふかし,貫通孔補強 | 基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図 | 令3章6節 | f)ふかし部分の補強方法が適切か，貫通孔補強の確認(評定品の仕様確認) |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | あばら筋 | 構造詳細図 | 令第78条 | g)あばら筋の種類・径・間隔・本数(副あばら筋共)の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第73条 | h)あばら筋のフック形状，結束の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 片持ちばり | 構造詳細図 | 令第73条 令第78条 | i)片持ちばり主筋の定着,あばら筋位置確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 小ばり | 各階床伏図、構造詳細図 | 令第73条 | j)小ばり配筋の位置と定着確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑤床版 | 床版配筋 | 各階床伏図、構造詳細図 | 令第77条の2 | a)床版厚さと支持条件,寸法,鉄筋の種類・径・間隔、位置の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 各階床伏図、構造詳細図 | 令第77条の2 | b)主筋配置(短辺・長辺と折り曲げ配筋)の確認 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 定着・重ね継手 | 各階床伏図、構造詳細図 | 令第73条 令第77条の2 | c)定着長さと方法（はり定着，隣接床版，段差床版の定着） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 各階床伏図、構造詳細図 | 令第73条 令第77条の2 | d)片持床版の定着と上端筋位置確保（先端壁有無） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細 | 令第73条 令第77条の2 | e)継手の位置と長さ |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 補強筋等 | 構造詳細図 | 令第3章第6節 | f)床版の出入隅部の補強 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第3章第6節 | g)開口部補強配筋確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第3章第6節 | h)階段部分配筋と補強筋確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑥壁 | 壁筋 | 各階床伏図、構造詳細図 | 令第78条の２ | a)壁厚，鉄筋の径，ピッチ，位置(土圧壁主筋・階段受け筋)の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 定着・重ね継手 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | 令第73条、 令第78条の２ | b)定着確認（はり，柱，スラブ，壁定着） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 構造詳細図 | 令第73条、 令第78条の２ | c)重ね継手の位置と長さの確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 補強筋等 構造スリット | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | 令第78条の２ | d)開口補強配筋確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | 令第3章第6節 | e)スリット(完全，部分)の位置，形状及び配筋確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑦その他の検査項目 | 設備配管等 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | 令第3章第6節 | a)設備配管等(CD管等)の配置確認及び部材の断面欠損の検討 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ガス圧接継手 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | 令第73条、告示第1463号 | b)圧接部の長さおよび膨らみの直径，圧接面のずれ，鉄筋中心軸の偏心量の確認 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 施工方法等計画書 | 令第73条、告示第1463号 | c)圧接部の検査（引張試験，超音波深傷試験等）の検査個所，検査率，合格率等及び補強個所の確認 |  |  | Ｃ |  |  |  |
|  | 特殊鉄筋継手 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図、施工方法等計画書 | 令第73条、告示第1463号 | d)評定工法の等級・仕様及び検査方法と検査個所，検査率，合格率等及び補強箇所の確認（A級ガス圧接・熱間押抜き工法も含む。） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 施工方法等計画書 | 令第73条告示第1463号 | e)評価品以外の継手の仕様及び検査方法と検査個所，検査率，合格率等及び補強箇所の確認 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 型枠・支柱の取り外し 既存打設部分の状況確認 | 施工方法等計画書 | 令第37条 令第79条 | f)型枠及び支柱の締め付け，清掃状況の確認 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 施工方法等計画書 | 令第37条 令第79条 | g)打ち込み欠損部等の断面欠損の処理，型枠等木片撤去補修確認 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 基礎伏図、各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | 令第3章第6節 | h) 基礎，柱，はり，床板，壁の躯体寸法の確認 |  |  | Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 施工方法等計画書 | 令第76条 | i)型枠支柱存置期間の確認 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 施工方法等計画書 | 令第75条 令第76条 | j)コンクリート打設後の養生 |  |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | 施工方法等計画書 | 令第72条 令第74条 告示第1102号 | k)コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 |  |  | Ｃ |  |  |  |
| ⑧検査結果に伴う手続き | 検査結果及び処置 | 検査申請書の提出直近の建築確認申請書確認。計画変更確認等の有無（□有り □なし） 確認図書との不整合部分の有無（□有り □なし） 不整合部分があった場合の措置（□法令不適合 □変更確認申請支持 □軽微な変更処理） 法令不適合の場合の不適合通知処理年月日・処理番号 （ ） 不適合通知後の処理 違反建築物として特定行政庁に連絡・通知 確認申請 変更確認申請支持の場合の措置 申請年月日・番号 完了検査・中間検査申請年月日・番号 軽微な変更処理の場合の措置 変更図面の提出と再検査 仕様書等の再確認により適合（再検査なし） |
|  | 特定工程後の工程の指定 | 特定工程後の工程指定部分 指定年月日 |
|  | 特定工程後の工程の指定解除 | 特定工程後の工程指定部分 指定解除年月日 |
| 検査結果の考察 |  |